## Slide 1: B E E : Be your Eyes and Ears
팀장 허 훈
팀원 고용규 고도현 김서연 송무경 이윤주

## Slide 2: Contents
1. 프로젝트 추진 개요
프로젝트 추진 개요
프로젝트 목표
유사 제품·서비스 비교
프로젝트 구성 조직
Time Schedule
3. 핵심 기술
4. 경쟁력 및 사업성
음성 인식
점자 입출력
점자 변환
실시간 채팅
구매 비용
경쟁력 및 사업성
기대 효과
2. 사용법 소개
Normal Mode
Barrier-free Mode
Communication
5. 결론
프로젝트 특장점
문제점 및 해결 방안
차후 방향 : 활용 가능성

## Slide 3: 1. 프로젝트 추진 개요
B E E

## Slide 4: 프로젝트 추진 개요
배경
Main issues
목적
시청각중복장애인 및 시각/청각장애인들의 의사소통 불편
값비싼 의사소통 보조기기 가격
보다 효율적인 의사소통 환경
구축 필요
스마트 디바이스 및 프로그램과 연결을 통한 기능적 확장 요구
1. 점자 정보 입출력을 위한
BEE Device 하드웨어 구성
2. 음성 정보 입출력을 위한
BEE Mobile Application
작동과 UI 구현
시청각장애인의 원활한 의사소통 환경 구축을 통한
삶의 질 개선
3. 점자 정보 변환을 위한
API와 로직 구성

## Slide 5
프로젝트 목표
BEE Device 와 BEE Mobile Application을 사용한 의사소통 보조기구 제작
장애인과 비장애인 구분 없이 이용 가능한
범용적 통신 시스템 구축

## Slide 6: 유사 제품·서비스 비교
구분 | 제품명 | 장점 | 단점
Device | Selvas Healthcare 한소네 시리즈 | · 점자기기 산업에 대한 전문성 · 웹서핑, 신문 기사 읽기 등 다양한 고급 기술 확보 | · 높은 가격과 수리비 · 시청각 중복장애인을 위한 제품 부족
Application | 점자 스캔 (한글판) [iOS] | · 점자를 카메라로 촬영, 화상 인식을 통해 한글로 변환 | · 한글 → 점자 변환 기능 부재 · 주된 사용자가 장애인이 아닌 일반인들을 위한 어플 · 2$ 비용 발생
 | ㈜도서출판 점자 점자사전 앱 [Android] | · 단어를 검색하면 점자로 변환되어 사전형식으로 나타남 · 무료 | · 개발자가 버전 업데이트를 통해 어플리케이션 내에 단어를 직접 추가해야 함

## Slide 7
프로젝트 수행 조직
고용규
BEE Device 설계 및
아두이노 로직 구현
송무경
Firebase
DB 구축
고도현
점자 ↔ 한글 변환 로직 구현
김서연
이윤주
프로젝트 총괄
허 훈
음성인식 및
BEE Mobile App 구현
한글 ↔ 점자 변환 로직 구현
BEE Device 설계 보조

## Slide 8: Time schedule

## Slide 9: 2. 사용법 소개
B E E

## Slide 10: User Mode
비장애인: Normal mode 사용
장애인: Barrier-free mode 사용

## Slide 11: Communication
근거리 통신
원거리 통신 및 인터넷 서비스
블루투스 모듈을 활용한 Application과 Device간 근거리 통신
근거리 통신의 제약 사항을 개선한 채팅 어플리케이션 기능 구현
시청각장애인들이 보다 자유롭게
인터넷 기술을 활용할 수 있는 편의 기능 개발

## Slide 12: 3. 핵심 기술
B E E

## Slide 13: 음성 인식 기술
음성 입력
음성에 상응하는
문자 정보 반환
사용자가 입력한 음성이 Google Cloud Platform에 업로드
Google Cloud Speech API를 거쳐 오디오에 상응하는 문자 반환
Google Speech API를 이용한 음성 인식 기능

## Slide 14: 음성 인식 기술
가능한 변환 값을 List 형태로 출력
음성인식 인스턴스 문자열 반환 문제
해결 방법: 해당 List의 index 순서는 변환 확률 우선 순위이기 때문에
0번 째 index의 문장을 추출해서 사용

## Slide 15: 점자 변환
BEE API
BEE API를 통해 어플리케이션 사용자의 문자를 점자 정보로 변환하고, 디바이스 사용자의 점자 정보를 문자 정보로 변환

## Slide 16: 점자 변환
문자 → 점자 변환 로직
한글 점자 체계에서는 약자가 존재하여 글자의 변환 뿐만 아니라 단어의 변화 또한 고려해야 함
단어를 글자로 나누기 전에
2종약자에 해당하는지 확인

## Slide 17: 점자 변환
점자 → 문자 변환 로직
모든 2종약자는 [종성(ㄱ) + 초성]으로 이루어지기 때문에, 디바이스에서 입력한 점자정보가 [종성+새로운 글자]의 초성인지,
2종약자인지 구분을 해야함
글자와 글자 사이에 구분자 느낌표(!)를 둠으로써
새로운 글자의 시작인지 판별
[Arduino 점자정보 전송 시]
[API 점자정보 분석 시]

## Slide 18: 점자 입력
디바이스의 입력부를 통해 점자정보를 입력하고, 입력된 정보를 블루투스를 통해 BEE Application로 전달

## Slide 19: 점자 입력
각각의 점자를 의미하는 6개의 버튼
Enter: 한 철자를 완성했음을 의미
Send: 글자 완성 및 전송
Backspace: 현재 입력 중인 점자 삭제
총 9개의 버튼으로 구성

## Slide 20: 점자 출력
어플리케이션에서 송신한 점자정보를 디바이스의 출력부를 통해 확인

## Slide 21: 점자 출력: 관련 이슈
점자 출력 시 솔레노이드가 계속해서 지속되지 않음
해결방법: Retractable의 원리를 활용하여 솔레노이드가 동작 시 점자부를 돌출 시키고,
이후 다시 동작할 때 점자부가 들어갈 수 있게 설계함
점자출력부는 점자가 계속해서 돌출되어 있어야 사용자가 점자를 읽을 수 있음
하지만, 위의 경우처럼 개별적으로 작동시키면 솔레노이드 점자 하나가
약 0.1초 정도 튀어나왔다가 다시 들어가게 됨

## Slide 22: 점자 출력: 관련 이슈
BEE Device에 솔레노이드는 하나당 정격전압 12V를 사용
솔레노이드 6개가 병렬로 연결되어 있어 동시에 작동하기 위해서는 6(EA) * 12(V) = 최대 72V 가 필요
72V 외부전압을 사용하기 위해 9V 건전지 8개를 직렬로 연결해야 하므로 휴대용에 적합하지 않음
출력부 구동 시 솔레노이드가 한 번에 출력되지 않음
해결방법: 6개를 병렬로 연결하되, 한 번에 작동하는 것이 아니라
개별적으로 작동시키도록 하여 낮은 전압에서도 작동할 수 있도록 설계함

## Slide 23: 실시간 채팅
Google Firebase를 이용한 실시간 채팅 기능
Google Firebase의 Realtime Database를 활용한 실시간 채팅 기능의 구현
시∙청각 장애인
비장애인

## Slide 24: 실시간 채팅
Google Firebase를 이용한 실시간 채팅 기능
Firebase Realtime Database에 채팅 기록을 NoSQL 형태로 저장
Firebase 로드
HashTable 형태로 채팅 내역 저장

## Slide 25: 실시간 채팅
Google Firebase를 이용한 실시간 채팅 기능
Firebase에 NoSQL 형태로 저장된 채팅 내역을 실시간으로 받아오는 실시간 채팅

## Slide 26: 사전 검색
Web Crawling을 통한 사전 검색 결과를 점자로 반환

## Slide 27: 4. 경쟁력 및 사업성
B E E

## Slide 28: 구매 비용
= 합계 82,450원 의 비용 발생 VS 한소네 포켓(U2 미니) 4,495,000원
상품명 | 가격(원)
브레드보드 830핀 | 6,600
테스트 소켓 점퍼 케이블 | 770
솔레노이드 액추에이터 | 49,500
5V 릴레이 모듈 8채널 | 5,500
12mm 사각 택트버튼 | 1,860
40핀 커넥터 M-M | 990
40핀 커넥터 F-M | 990
상품명 | 가격(원)
아두이노 블루투스 모듈 슬레이브 | 4,100
아두이노 우노 R3 호환보드 | 5,500
USB2.0 A-B케이블 | 990
3mm LED RGB | 1,320
막대저항 R1 | 550
브레드보드 400핀 | 1,760
4핀 택트 버튼 스위치 | 320

## Slide 29
경쟁력 및 사업성
원가 절감을 통한 가격 경쟁력 확보
장애인과 비장애인 모두 이용 가능한
범용적 시스템 구축
타 Device와의 연동을 통한 기능적 확장

## Slide 30
기대 효과
              실시간 소통이 가능한 저가형 양방향 의사소통 보조 시스템
              시청각장애인의 근본적인 불편 해소와 원활한 의사소통 실현
              구매력이 낮은 시청각장애인의 생활 편의 향상
의사소통 보조 기기 및 서비스의 부족으로
인한 시청각장애인의 제한적 의사소통
기존 현황

## Slide 31: 5. 결론
B E E

## Slide 32: 프로젝트 특장점
구분 | 특징
장점 | 저렴한 가격: 기존 보조기기보다 가격을 대폭 낮춰 시청각장애인들의 접근성 향상
 | 사용 용이성: 점자를 숙지하고 있지 않은 사람도 손쉽게 사용 가능
 | 확장 가능성: 의사소통 뿐만 아니라 다양한 기능을 Mobile Application에 추가하여 인터넷 편의 서비스 이용 가능케 할 수 있음
단점 | 스마트 디바이스에 접목시키기 위해 Device 제품의 소형화 필요

## Slide 33: 문제점 및 해결 방안
점자 셀을 하나 밖에 구현하지 못함
            - 해결 방안
            · 시청각장애인의 모바일 환경을 고려하여 휴대가 간편한
            18셀의 최소형 점자 정보 단말기 제작
음성인식 성능 개선 필요
- 해결 방안
· 원거리 음성 인식 성능 향상을 위한 기술 개발 (e.g. Kaldi Framework)
· 잡음 환경에 효과적인 음성 인식을 위한 음성 향상 기법 도입

## Slide 34: 차후 방향 : 활용 가능성
모바일 어플리케이션에 인터넷 서비스를 이용할 수 있는 편의 기능 추가
e.g) 날씨 알림, 뉴스 검색
기존에 시청각장애인이 사용하기 어려웠던 스마트 디바이스(노트북, 스마트폰 등)에
BEE 기술을 추가적으로 탑재하여 접근성 향상

## Slide 35: 개발 언어 및 환경
개발 환경: OS (Ubuntu)
개발 도구: Android Studio, PyCharm
개발 언어: C, Java, Python
데이터베이스: Firebase
시뮬레이터: 삼성 갤럭시 ALPHA (android 8.0)

## Slide 36: 감사합니다